## Slide 1
CAW設備能效報告
—— UPH、EFF、Alarm
18,440
总产出(个)
768.33
实际UPH(pcs/h)
62.8%
综合EFF(%)
© 2026 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. All rights reserved.
1/7
Notes: 封面：CAW7203 联网分析报告。KPI：总产出 18440、实际UPH 768.33、综合EFF 62.8%。

## Slide 2
设备能效
机台状态趋势
02 / 07
每小时 EFF 趋势（低点 2026-08-11 06:00：EFF 0.0%，建议结合停机 Pareto 排查）
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
数值 | 0 | 0 | 53.17 | 89.67 | 100 | 79.03 | 72.08 | 78.97 | 88.81 | 100 | 100 | 75.89 | 0 | 0 | 31.11 | 88.39 | 94.28 | 97.81 | 62.33 | 94.69 | 98.11 | 89.28 | 13.64 | 0
© 2026 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. All rights reserved.
2/7
Notes: 24 小时 EFF 趋势；06:00-08:00 为 0，低点建议结合停机 Pareto 排查。

## Slide 3
设备能效
UPH 分析
03 / 07
联网机台产出：总产出 18440 个 · 实际UPH 768.33/h · 1 台机台（2026/08/11 06:00:00 ~ 2026/08/12 06:00:00）
Chart: 
| CAW7203
数值 | 18440
机台号 | 设备(机型) | 状态 | 投入(个) | 产出(个) | 达成率(%) | UPH(个/小时)
CAW7203 | AKC(CAW) | IDLE | 18587 | 18440 | 63.6 | 1441
© 2026 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. All rights reserved.
3/7
Notes: UPH 上下布局：上层各机台产出柱状图，下层 7 列机台明细表。

## Slide 4
设备能效
EFF 分析
04 / 07
EFF = 操作时间(运行+待机) / 计划生产时间
Chart: 
| 运行RUN | 待机IDLE | 停机DOWN
数值 | 46434 | 7827 | 32139
指标 | 数值
总时间(秒) | 24:00:00
计划生产时间(秒) | 24:00:00
运行时间RUN(秒) | 12:53:54
待机时间IDLE(秒) | 2:10:27
停机时间DOWN(秒) | 8:55:39
计划停机pDT(秒) | 7:47:29
非计划停机uDT(秒) | 1:08:10
可用性损失(秒) | 8:55:39
操作时间(秒) | 15:04:21
EFF(%) | 62.8
© 2026 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. All rights reserved.
4/7
Notes: EFF 62.8%；时间构成：RUN 46434s / IDLE 7827s / DOWN 32139s。

## Slide 5
设备能效
停机 Pareto
05 / 07
停机主要集中在 常規清潔機台（12 次，占总停机 53.95%），建议优先排查
停机时长（秒）
17,340s · 53.95%
常規清潔機台
10,709s · 33.32%
上治具清潔
2,368s · 7.37%
取料2_X1熟料真空檢測異常報警
792s · 2.46%
Alam[17,20]^Chassis右取料模組吸真空2
204s · 0.63%
Alam[16,23]^Chassis左取料模組吸真空連續三次失敗報警
104s · 0.32%
彈窗.生料倉底部有料感應異常
80s · 0.25%
Alam[16,17]^Chassis左取料模組吸真空1
© 2026 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. All rights reserved.
5/7
Notes: 停机 Pareto（横向条形图，全宽）；常規清潔機台 17340s 占 53.95%。

## Slide 6
设备能效
报警分析
06 / 07
按关键词与模块统计报警
报警次数 Top10
12
常規清潔機台
10
上治具清潔
8
取料2_X1熟料真空檢測異常報警
8
Alam[17,20]^Chassis右取料模組吸真空2
3
取料2.取緩存台不成功報警
2
彈窗.生料倉底部有料感應異常
2
Alam[17,17]^Chassis右取料模組吸真空1
1
Alam[16,20]^Chassis左取料模組吸真空2
1
Alam[13,14]^滑台4左上治具吸真空連續抛料報警
1
NG盤2_3穴位感應器異常報警
© 2026 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. All rights reserved.
6/7
Notes: 报警 Top10（横向条形图，全宽），原因名过长时在图表轴自动折行。

## Slide 7
设备能效
机台状态汇总
07 / 07
正常运行占比 53.7%（行业基准 ≥75%）🔴
Chart: 
| RUN | IDLE | DOWN
数值 | 46434 | 32139 | 7827
状态 | 次数 | 总时长(秒) | 占比(%)
RUN | 302 | 12:53:54 | 53.74
DOWN | 58 | 8:55:39 | 37.2
IDLE | 56 | 2:10:27 | 9.06
© 2026 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. All rights reserved.
7/7
Notes: 正常运行占比 53.7%，低于行业基准 ≥75%（红）。